## Slide 1
鈴聲 1~10 (用 或 鍵 。選擇)
格式設定
日期時間
鬧鐘
鬧鐘曲調
子機姓名
鈴聲
自動掛線
目錄/確認
子機選項
時間鬧鐘
設定
電話簿
答錄機
鈴聲音量
鈴聲曲調
按鍵音
音量 1~5 階 (用 或 鍵 。選擇)
關閉
開啟
關閉
開啟
關閉
鍵盤輸入 (不含中文輸入)
24 小時制
12 小時制
時間格式
日期格式
日/月
月/日
關閉
僅此一次
每天
鍵盤輸入
當時間格式選定 ”12 小時制”
用 或 鍵 。選擇 AM(早上)或PM(下午)
用數字鍵輸入時間
TA500 TW (子機)簡易操作-1
(用 或 鍵 。選擇)
(用 或 鍵 。選擇)
(用 或 鍵 。選擇)
號碼確認
輸入號碼
變更 PIN
註冊
取消註冊
原廠設定
預設撥出
插接時間
撥號模式
長
短
中
複頻
脈衝
輸入現在的 PIN 碼
輸入新的 PIN 碼
先按壓主機底座“PAGING 鍵”5 秒鐘 。輸入 PIN 碼(出廠設定為 0000)
輸入 PIN 碼(出廠設定為 0000)
確認？
用數字鍵輸入號碼
(用 或 鍵 。選擇)
(用 或 鍵 。選擇子機)
(用 或 鍵 。選擇)
(用 或 鍵 。選擇曲調)
-
電話簿
+
來電
-
電話簿
+
來電
-
電話簿
+
來電
-
電話簿
+
來電
-
電話簿
+
來電
-
電話簿
+
來電
-
電話簿
+
來電
-
電話簿
+
來電
-
電話簿
+
來電
-
電話簿
+
來電

## Slide 2
目錄/確認
子機選項
時間鬧鐘
設定
電話簿
答錄機
播放
全部刪除
答錄開關
語音提示
答錄模式
答錄設定
開啟
關閉
可答可錄
只答不錄
開啟
關閉
鈴聲延遲
遠端遙控
5 鈴聲
6 鈴聲
7 鈴聲
省錢設定
可答可錄
只答不錄
播放
錄製語音
刪除
播放
錄製語音
刪除
TA500 TW (子機)簡易操作-2
已有號碼： (顯示現有姓名及號碼)
無號碼：  編輯號碼  英文姓名  鍵盤輸入
 輸入號碼  鍵盤輸入 
新增
查詢記錄
編輯
刪除紀錄
全部刪除
直撥記憶
用 或 鍵 。查詢電話簿內容。
用 或 鍵 。選擇記錄。   鍵盤輸入
英文姓名  鍵盤輸入 (不含中文輸入)  輸入號碼  鍵盤輸入 
用 或 鍵 。選擇記錄。   刪除？
刪除？ 
按鍵 1
按鍵 2
-
電話簿
+
來電
-
電話簿
+
來電
-
電話簿
+
來電

## Slide 3
TA500 TW (子機)簡易操作-3
速撥操作： 按住速撥鍵 或 直至聽到該號碼撥出
儲存號碼 ：  電話簿  直撥記憶
子機速撥鍵
/
按鍵 1
按鍵 2
已有號碼： (顯示現有姓名及號碼)
無號碼：編輯號碼  英文姓名  鍵盤輸入 
輸入號碼  鍵盤輸入 
座機操作： 按住底部 鍵 5 秒後放開。
子機操作：  設定  註冊  輸入 PIN 碼(出廠設定為 0000) 
註冊新子機
子機電話簿
儲存操作
新 增 儲 存：  電話簿  新增  英文姓名  鍵盤輸入 (不含中文輸入) 
輸入號碼  鍵盤輸入 
2.來電記錄儲存：  或 選擇號碼   儲存號碼 
英文姓名  鍵盤輸入   輸入號碼 
3.重撥紀錄儲存：  或 選擇號碼   儲存號碼 
英文姓名  鍵盤輸入   輸入號碼 
+
來電
-
電話簿
+
來電
-
電話簿
+
來電

## Slide 4
TA500 TW (子機)簡易操作-4
子機操作：  答錄機  語音提示   錄製語音 
 開始錄製 (可錄音時間長度為 2 分鐘)  結束錄音。
錄製個人語音提示
電話簿：可儲存 50 組電話號碼
去電記錄(重播功能): 保留最後撥出之 10 組號碼。
來電記錄：保留最後來電之 20 組號碼。
留言錄音: 總長度 30 分鐘
通話音量調整
非免持通話中，按 鍵，可增加耳朵的音量。按 鍵，可降低耳朵的音量。共有 3 階可調整。
免持通話中，按 鍵，可增加擴音的音量。按 鍵，可降低耳朵的音量。共有 5 階可調整。
遠端遙控
按 “1”重播留言
按 “2”播放留言
按 “8”停止留言撥放
按 “6”刪除留言
按 “3”播放下一段留言
按 “7”開啟答錄機
按 “9”關閉答錄機
外線撥打本機  聽到語音提示  按下密碼 (出廠設置為 ”0000 ”4 個 0 )
可答可錄
只答不錄
-
電話簿
+
來電
-
電話簿
+
來電